绍兴市         工作领导小组办公室文件

绍市循环办〔2019〕1号

关于下达2019年度绍兴市循环经济和“850”工程项目实施计划的通知

各区、县（市）人民政府，滨海新城管委会：

为进一步推动我市循环经济发展，市发展循环经济建设节约型社会工作领导小组办公室确定了2019年度全市循环经济和“850”工程项目实施计划。凡被列入“850”工程的循环经济重点项目，将优先推荐国家、省循环经济支持项目，市各有关部门对所列项目优先给予各项政策支持。

附件：2019年度绍兴市循环经济和“850”工程项目实施计划

绍兴市发展循环经济建设节约型

社会工作领导小组办公室

2019年6月18日

附件

2019年度绍兴市循环经济和“850”工程项目实施计划

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 总投资 | 建设期限 | 建设性质 | 2019计划投资 | 建设内容 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 越城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一、节能项目 | 5#炉引风机节能改造项目 | 120 | 2019.5-2019.12 | 新建 | 120 | 使用新型高效设备替代老旧设备，包括高效离心式引风机、高效三相变频异步电动机等。改造后单台锅炉年节电约35万千瓦时。 | 绍兴中成热电有限公司 |
| 2 | 一、节能项目 | 5#锅炉节能技改项目 | 500 | 2019.5-2019.12 | 新建 | 500 | 改造锅炉受热面如省煤器等；改造锅炉内村材料；改造吹灰器和空气预热器、布袋；更换金属膨胀节；同步实施DCS系统改造等。改造后可明显提高锅炉效率，即年节约标煤1200吨左右。 | 绍兴中成热电有限公司 |
| 3 | 一、节能项目 | 聚丙烯装置冷冻机改造节电技改项目 | 385 | 2018.10-2019.12 | 续建 | 385 | 本项目利用自有土地及厂房进行技改，项目主要采用冷冻机改造工艺，采购管道、阀门、流量计等设备，把三圆石化及子公司三锦石化的两套冷冻水系统的管线连通，同时停用一套冷冻机，可以提高单台冷冻机的运行负荷，减少冷冻机用电费浪费。该方案实施后不会产生额外的污染物，同时能够有效的节省电力，间接减少电厂煤的用量和SO2的排放量，综合节电144万Kwh/a，节约电费115.2万元/年 | 浙江绍兴三圆石化有限公司 |
| 4 | 一、节能项目 | 聚丙烯装置蒸汽管道改造节汽技改项目 | 450 | 2018.10-2019.12 | 续建 | 450 | 本项目充分利用三锦45万t/a丙烯装置富余的低压蒸汽（富余低压蒸汽提供给三锦30万t/a聚丙烯装置使用），预计每年可以减少低压蒸汽使用量为5.6万吨，则每年可以减少外购蒸汽费用364万元。 | 浙江绍兴三锦石化有限公司 |
| 5 | 一、节能项目 | 四通道喷嘴气化节能装置“零土地”技改项目 | 3210 | 2018.10-2019.10 | 续建 | 2000 | 本项目利用公司已有的厂房以及停用装置的空地，总用地面积10000平方米，项目购置设备：脱硫塔1台、脱硫泵1台、计量泵2台、废液贮槽1台、工艺烧嘴4个、再生槽1台、闪蒸塔1台、喷淋塔1台、生化系统1套、隔膜泵2台、废液槽1台等，改造现有库房3000平方，设备总投入1740万元。项目投运后，合成氨的生产能力保持7.5万吨不变的情况下，危险废物的处置能力从5万吨/年增加至10万吨/年，年销售收入15000万元，利润新增2500万元，可增税收1500万元。 | 绍兴凤登环保有限公司 |
| 6 | 三、节水项目 | 年节水100万吨清洁生产项目 | 1200 | 2018.10-2019.12 | 续建 | 900 | 项目主要采用生化处理法、膜处理法工艺，引进具有国内先进水平的污水处理设备，购置MBR+RO反渗透设备、膜处理设备等国产设备。新建年节水110万吨处理能力的中水回用设施，增加3000t/d膜处理能力，项目建成后，年节约用水100万吨，减少废水排放26.5万吨，减少CODcr排放量97.26吨，减少氨氮排放量4.77吨，减少污泥产生量100吨。优化了污水处理系统流程，进一步提高回用水量，同时提高了外排污水氨氮及总氮处理效果。 | 浙江七色彩虹印染有限公司 |
| 7 | 三、节水项目 | 系统性节水20万吨升级改造项目 | 290 | 2019.5-2019.12 | 新建 | 290 | 针对现有散纤维染缸水洗耗水高、用工多的弊病，通过购置YFS型淋洗机、高效轧车等先进设备，采用连续式网带夹持输送淋轧水洗、溢流循环水洗技术，并对现有染缸进行节水改造，实现散纤维高效生产和水循环利用。项目建成后，按年产3500吨散纤维产能，年可节水20万吨。 | 绍兴国周针织科技有限公司 |
| 8 | 二、资源循环利用项目 | 年产MU15普通砖块和MU10空心砖块6000万块技术改造项目 | 200 | 2019.3-2019.9 | 新建 | 200 | 主要年产MU15普通砖块和MU10空心砖块6000万块，此产品浙江省发展新型墙体材料办公室认定允许生产的新型墙体材料，由浙江省新型墙体材料办公室特批《浙江省新型墙体材料产品认定证书》，主要利用建筑垃圾循环利用生产原材料，年利用建筑垃圾50万吨。 | 绍兴市越城区新型建材厂 |
| 9 | 二、资源循环利用项目 | 年产4亿平方米新型环保产业用新材料智能生产建设项目 | 30000 | 2018.7-2020.6 | 续建 | 5000 | 本项目征地29.4亩，新建聚合车间、纺粘车间等建筑物14272.37平方米，采用自主研发的物理法循环再生工艺，年回收处理废旧涤纶4万吨/年，形成年产4亿平方米新型环保产业用新材料的生产能力。 | 浙江绿宇环保有限公司 |
| 10 | 二、资源循环利用项目 | 年处理5万吨废旧纺织品资源化绿色循环利用项目 | 50000 | 2019.5-2020.12 | 新建 | 20000 | 本项目主要采用国际领先的循环再生系统，通过对废旧纺织品（PET）进行破碎、预处理、再生利用DMT回收、聚合等加工工艺，形成年处理5万吨废旧纺织品资源化绿色循环利用能力。年节省标煤1万吨；水6万吨；石油50万吨，减排二氧化碳10万吨，处理5万吨废旧纺织品。 | 浙江佳人新材料有限公司 |
| 11 | 四、重大环保技术装备和产品产业化项目 | 氮氧化物脱硝减排技改项目 | 360 | 2019.5-2020.5 | 新建 | 360 | 项目利用自有厂房200平方，针对2台型号为YLW-25700MAII-2200万大卡（36.7蒸吨）燃煤锅炉采用脱硝改造技术和工艺,购置了氨水卸载存储及输送系统、氨水计量及喷射系统、烟道系统、热控系统、电气系统等国产设备2套 ,项目完成后,氮氧化物溶度由200mg/Nm³降低至50 mg/Nm³，可年减排氮氧化物约200吨,具有处理脱硝能力强的特点。 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
|  | 柯桥区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 二、资源循环利用项目 | 绍兴滨海污泥清洁化处置示范项目 | 79219 | 2018.12-2020.6 | 新建 | 26000 | 建设1台130t/h高温高压循环流化床污泥焚烧锅炉，1台25MW抽凝式汽轮发电机组（配发电机容量30MW）及其它配套设施。日处置污泥能力为2500吨 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 |
| 13 | 二、资源循环利用项目 | 绍兴市循环生态产业园（二期）工程焚烧厂项目(一期） | 166711 | 2018.12-2021.12 | 新建 | 55000 | 垃圾焚烧和烟气处理系统工程。一期日处理垃圾1500吨，其中生活垃圾1000吨/日，纺织类一般工业废弃物500吨/日；二期预留，计划处理垃圾500吨/日 | 绍兴市公用事业集团 |
|  | 诸暨市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 二、资源循环利用项目 | 年产香榧精油60吨及以其为主要原料的化妆品30万件生产线项目 | 10000 | 2017.8-2019.12 | 续建 | 900 | 项目利用本地独有的香榧假种皮资源，采用先进的提取设备和工艺提取香榧精油，并生产以香榧精油作为主要原料之一的各类化妆品，项目建成后年利用消耗废弃的香榧假种皮3000吨，极大地减轻了当地环境污染；年产精油60吨，以及各类化妆品30万件，预计实现年销售收入1.2亿，实现利税800万元。 | 浙江冠立德健康产业有限公司 |
| 15 | 一、节能项目 | 诸暨华海氨纶有限公司动力站技改项目 | 16768 | 2018.5-2019.8 | 新建 | 21121 | 以高温高压蒸汽锅炉代替低温低压蒸汽锅炉，以高温高压蒸汽驱动背压式汽轮机组带动空压机及冷动机运行，汽轮机做功后排出0.8MPa低压蒸汽供溴化锂吸收式冷水机组和低压发电机使用，蒸汽冷凝水全部回收循环利用。购置高温高压煤粉锅炉（65t）1台，背压式汽轮机2台，空压机1台，冷冻机1台，溴化锂吸收式冷水机组3台，冷凝式汽轮机发电机1台，项目建成投入运行后，年可节省标煤约40000吨以上。 | 浙江城建煤气热电设计院有限公司 中易建设有限公司 |
| 16 | 三、节水项目 | 诸暨华都国际纺织产业城（一期） | 12500 | 2018.7-2019.12 | 新建 | 12500 | 通过整合、关停全市22家印染企业和整体搬迁提升浙江华都纺织印染有限公司，引进高端人才和国内先进的智能化、高效节能、环保型前处理设备、拉幅定型机、染色机、平网印花机、圆网印花机等国际领先水平的印、漂洗、染设备和工艺，新征土地260.18亩，计划总投资12.5亿元，新建三层标准厂房35万平方米，配套建设5万吨/日污水预处理几中水会用、水净化处理、三废综合处理及利用（不包括危险废物处置）等设施，并按照不同产品、不同工艺独立实施，独立验收。项目建成后总体形成由15家以上独立子公司组成，年产各类纺织面料印、漂、染150000米和高档针织袜子、纱、线、丝染色65000吨的生产规模，预计可实现年产值30亿元，创利税1.5亿元 | 诸暨市华都国际纺织产业城有限公司 |
| 17 | 二、资源循环利用项目 | 袜机可循环利用纱线吸入装置 | 500 | 2014.12-2019.12 | 续建 | 200 | 浙江伟盈智能科技股份有限公司集生产、销售、研发于一体的智能科技型企业。近5年内公司研发创新一种棉袜机吸收回置循环利用的设备。棉袜机生产过程中会有大量的废纱线、线头、纱尘从袜机中飞出，造成生产现场脏乱差，也造成本可回收利用的棉纱资源浪费，同时污染环境。 公司针对这一状况，研发出了棉袜机吸风，回收装置。在棉袜机运转过程中，吸入装置将袜机中产生的线头、纱尘吸收进回收装置中。回收装置纱线装满后取出。回收进纱线厂，再次制作纱线，循环利用。 一台袜机每天可回收线头纱尘300-500克。仅诸暨就有10万台袜机，每天可回收利用纱线30-50吨，一年回收循环利用纱线数量不可估量。全国数百万台袜机可循环利用棉纱数量极大同时也清洁了环境。 公司研发的袜机吸风回收装置都申请了专利。一种用于袜机的废丝收集装置，（专利号：ZL201721395630·9）。一种集线防尘箱（专利号：ZL201721406897·3）。一种吸风门（专利号：ZL201721448186·2） | 浙江伟盈智能科技股份有限公司 |
| 18 | 一、节能项目 | 年产38000吨高精密铜合金棒线智能化生产线项目 | 4500 | 2019.6- 2019.12 | 新建 | 1500 | 项目将现有6台熔炼炉改成最新工频有芯感应电炉，购置800吨智能化挤压机配套设备、智能化检包机，淘汰原有退火炉，新购智能控温节能退火炉，导入智能机器人用电管理系统和ERP软件管理系统，产品能耗从147kgce/t下降到101kgce/t，年节能2300吨标煤；项目还对传统铜棒酸洗工艺改为自动化环保超声波清洗，增加两套脉冲布袋+滤筒除尘设备，可以年节水6240吨，减少酸洗污泥60吨，减少烟尘排放50吨。 | 浙江绅仕镭铜业有限公司 |
| 19 | 一、节能项目 | 热箱节能改造 | 200 | 2019.4.1- 2019.12.31 | 新建 | 200 | 本公司有44台加弹机，能耗大，其中加弹机一半能耗用在热箱加热上，总运行功率1500KW，年用电量1314万度电。热箱工作温度应保持在170摄氏度左右，需要用保温材料来对加热体进行保温，传统的保温材料都是用玻璃纤维石棉等，这些材料的导热系数在0.036W/(m.K)，热量损失较大。现对热箱进行保温改造，用气凝胶保温毡替代传统的玻璃纤维石棉，该材料的导热系数达到0.017W/(m.K)，利用该新型材料对热箱重新进行保温改造，节能效果明显，耗电量是传统热箱的75%。 该项目预计总投资200万元，按保守计算能节电1314×20%=262.8万度电量，即年节能323吨标准煤，节能效果十分明显。另外由于热箱保温效果提高，传递到空气中的热量减少，使夏天车间的空调负荷降低，也节约了空调的用电量。 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 |
| 20 | 一、节能项目 | 分解炉喷煤管改造 | 200 | 2019.2-2019.3 | 新建 | 200 | 降低NXO排放，节约氨水耗用。 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 |
| 21 | 一、节能项目 | 电机系统节能改造 | 200 | 2019.2-2019.12 | 新建 | 200 | 更新淘汰低效电动机及高能耗 设备 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 |
| 22 | 一、节能项目 | 窑炉改造 | 300 | 2019.2-2019.3 | 新建 | 300 | 风管扩径，节能降耗(窑预热器系统-分解炉出口到C4筒入口管道扩大，提高通风效率、热交换效率)。 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 |
| 23 | 二、资源循环利用项目 | 粉磨站移位技改项目 | 680 | 2018.6-2019.6 | 新建 | 480 | 资源循环综合利用 1、废弃物再利用：年利用石煤渣18000余吨、采矿废渣60000余吨、粉煤灰11000余吨； 2、建筑垃圾利用：年利用碎砖块8000余吨。 | 兆山新星集团 诸暨兆山水泥有限公司 |
|  | 滨海新城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 一、节能项目 | 浙江医药昌海生物能源计量信息化工程 | 350 | 2018.6-2020.12 | 续建 | 250 | 在昌海生物已建三级能源计量表的基础上，建立昌海医药园区动力用电集中管理监控中心，以各子公司动力运行DCS监控为基础，建立昌海医药园区的水电汽气动态监控与能源计量系统。每月由能源动力部汇总能源消耗数据，进行能源消耗统计和动态分析，不断推进节能技术进步。年节能降耗1000多万元，年节能3000多吨标煤。 | 浙江医药昌海生物分公司 |
| 25 | 一、节能项目 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司启动炉环保技改项目 | 500 | 2019.7-2019.12 | 改建 | 500 | 对浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司两台燃气锅炉进行环保技术改造，改造后燃气锅炉排放的氮氧化物浓度可由150mg/m³降低至50mg/m³，达到环保超低排放的效果，可至少减少氮氧化物排放量27.67吨/年。大大减少了对环境的污染，提高资源的环保利用效率。 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
| 26 | 一、节能项目 | 降能、资源及余热循环利用 | 109.29 | 2018.4-2019.3 | 新建 | 13.96 | 加装设备，降低能耗，资源循环利用 | 浙江捷发科技有限公司 |
| 27 | 三、节水项目 | 废水分类回用 | 184.68 | 2019.4-2019.6 | 新建 | 184.68 | 达到生产废水零排放 | 浙江捷发科技有限公司 |
|  | 新昌县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 二、资源循环利用项目 | 新昌县眉岱垃圾焚烧厂建设工程 | 32910 | 2019.6-2020.12 | 新建 | 5000 | 设计规模500吨/日，用地规模暂定约80亩。主要工艺：焚烧所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，垃圾处理采用先进、技术成熟的机械往复式炉排炉工艺，烟气处理工艺“SNCR+半干法脱酸+活性碳喷射+干法喷射脱酸+布袋除尘+湿法脱酸+GGH+SGH+SCR”。 | 新昌县住房和城乡建设局 |

绍兴市发展和改革委员会办公室                2019年6月18日印发

# Text boxes

发展循环经济

建设节约型社会